三巨網手機使用說明

開始使用

SIM卡或T-FLASH卡的金屬觸點很容易刮花或因扭曲而損壞，所以在攜帶、插入或取出時要格外小心。SIM卡損壞或遺失時請與您的SIM卡服務商聯繫。

請在關機狀態，將SIM卡和T-FLASH卡金屬片朝下，按指示方向鎖入卡座中。然後按住結束鍵約3－5秒，直到開機。如果開啟了PIN碼或話機密碼，開機時必須先輸入相應的密碼，才能撥出和接聽電話。關機時，按住結束鍵直到顯示關機畫面。請不要用卸除電池的方法關機，因為這樣會遺失SIM卡的資料。

手機功能一覽

| 左右按鍵 | 執行螢幕最後一行指示的功能。 |
| --- | --- |
| 通話鍵 | 在通話模式下：撥出或接聽電話。 在待機模式下：顯示通話記錄。 |
| 結束鍵 | 在選項模式下，返回到待機模式。 在通話模式下：結束通話。 在待機模式下：長按可以開機或關機。 |
| 方向鍵 | 上下左右移動／瀏覽鍵/調節通話音量。 |
| 0～9 *和# | 在撥號模式下：長按*號切換符號。 在輸入法模式下：短按*號選擇符號，短按#號切換輸入法。進入功能表，選擇1到9代表選項1到9。 在待機模式下：短按輸入數字和符號等。長按#號切換靜音模式與標準模式。 在多媒體模式下：短按*號和#號調節播放器音量。 |
| 螢幕 | 待機模式下螢幕為了省電將會在一段時間後關閉進入省電模式。 |

快速入門

■ 電話簿——記錄和管理親人朋友的電話號碼。支援編輯、刪除等功能。

■ 通話記錄——存儲用戶的撥話、接聽通話歷史記錄。支援把陌生號碼保存到電話簿的功能。

■ 通話設定——啟動SIM卡的通話等待、通話轉接、通話限制等功能。支援開啟自動重撥、通話時間提示等功能。

■ 短訊——發送和接收短訊。其中未編輯完成的資訊將儲存於草稿夾中；未發出的資訊將儲存於發件夾中；已發出的資訊將儲存於已發資訊中。

■ 情景模式——調節鈴聲類型與鈴聲大小。支援多種場景快速切換。

■ 手機設定——設定日期與時間、定時開關機、語言、輸入法、待機功能表顯示、飛行模式及LCD背光等功能。

■ 網路設定——設定自動或手動查找網路。

■ 安全設定——PIN碼由您的SIM卡服務商提供。如果您需要更改手機鎖，默認密碼為1122。

■ 恢復原廠設定——輸入密碼1122，更改後的部分預設值將恢復至原廠設定。

■ 檔案管理——顯示手機存儲卡的使用情況。其中Audio中存放錄音檔、Photos中存放相片、My Music中存放音樂檔、Videos中存放視頻檔。其中格式化功能請慎用，使用它會清除所有檔。

■ 工具箱——包括日曆、鬧鐘、計算機等實用功能。

■ 多媒體——支援攝錄或者播放jpg/mp3/AVI/3gp等格式的檔。其中方向鍵或者*、#鍵可調節音量。

□為了取得最佳拍攝效果，拍照時請將鏡頭與目標保持一公尺的距離，目標對準螢幕中心，握緊手機，輕按快門，在按下快門兩秒內切勿晃動手機，待主螢幕上方自動保存後，方可移動手機。按“選項---刪除”可刪除當前所拍照片。

■ 錄音—選擇“新錄音”開始錄音；選擇“列表”查看/播放/編輯錄音；“設置”可以設置錄音品質。

■ SIM卡應用—根據插入的不同SIM卡顯示不同的服務功能表。

減少電磁波影響，請妥善使用

SAR標準值2.0W/Kg；送測產品實測值為：0.548W/Kg